EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 831

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

„Gatavais dekoratīvais apmetums SIP/B-1; SIP/B-1,5; SIP/B-2; SIP/B-3; SIP/L-2”

- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: uz silikona sveķu saistvielas bāzes, pielietot iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA „SAKRET PLUS”, „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvijas Republika, LV-2121.

Tel.: +371 67803650;  Email: info@sakret.lv; www.sakret.lv

- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): Nav piemērojams Latvijā

- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 1.

- Saskaņotais standarts: EN 15824:2009,

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs) SIA ”Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centrs”, Nr. 1327, veica izstrādājuma tipa noteikšanu un RPK apstiprināšanu,  atbilstīgi sistēmai 1 un izdeva Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu Nr. 1327-CPR-1014 (izsniegts22.08.2020, derīgs līdz 22.08.2023).

- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- |
| Reakcija uz uguni | Eiroklase A2-s1,d0 | EN 15824:2009 |
| Adhēzija | ≥0,3 MPa | EN 15824:2009 |
| Ūdens absorbcija | W3 | EN 15824:2009 |
| Ūdens tvaiku caurlaidība | V1 | EN 15824:2009 |
| Saluma-kusuma izturība | NPD | EN 15824:2009 |
| Siltumvadītspēja, λ | ≤0,71 W/m∙K | EN 15824:2009 |

- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Baiba Saulīte, SIA”SAKRET PLUS” galvenais tehnologs

(vārds, uzvārds, amats)

| Rīga, 2020. gada 22. augusts |  |
| --- | --- |
| (izdošanas vieta un datums) | (paraksts) |